ZH-D2门楣全彩规格书

--V5.01.02

功能简介

ZH-D2是门楣全彩系列异步卡，其功能特点如下：

- 与同步接收卡采用相同刷新技术，具备接收卡高刷新、高灰度和高亮度等优点；

- 支持远程集群发布管理系统；

- 支持WiFi通讯（需定制）；

- 支持温度、湿度、风向、风速、PM2.5、扬尘、噪声、烟雾传感器（需定制）；

- 支持天气预报（需定制）；

基本功能参数

系统参数

| CPU | ARM9，240MHz |
| --- | --- |
| 操作系统 | ZH-LED OS |
| 存储空间 | 128MB |
| 带载面积 | 384*64 最大宽度：384，最大高度：256 |
| 支持分辨率（宽*高） | 384*64，256*96，192*128 |

通信及接口

- 支持U盘接口；

- 支持100M网络；

- 支持服务器集群；

- 支持WIFI热点；

LED带载参数

- 板载4个75E接口；

- 支持一个网口级联接收卡，接口最大支持384*64像素控制范围；

- 本卡支持384*64控制面积；

输入输出接口排列和定义

标注说明：

- 5V电源接口；

- 5V电源接口；

- USB接口；

- 100M网络接口,连接计算机、路由器或交换机，用于通讯用；

- 测试/复位按键；

- 电源工作指示灯（红灯，启动后常亮）；

- 单片机运行指示灯（绿灯，正常运行闪烁）；

- HUB接口；

工作条件

| 额定电压（V） | 5.0 | 最大值 | 6 | 最小值 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电流（A） | 1.5 | 最大值 | 3.2 | 最小值 | 0.8A |
| 额定功耗（W） | 7.5 | 最大值 | 16 | 最小值 | 4 |
| 极限温度(℃) |  | 最大值 | 80 | 最小值 | -40 |
| 工作环境温度(℃) |  | 最大值 | 80 | 最小值 | -40 |
| 工作环境湿度(%） |  | 最大值 | 95 | 最小值 | 0 |

机械尺寸图