# 中航ExL网络卡云服务使用说明书

目录

一、软件下载	2

二、 注册账户（电脑必须联网）	2

三、 绑定设备（以E5L为例：必须单击直连即电脑用网线直接连接控制卡设置）	4

四、 登陆账户	7

五、 编辑、发布内容	7

常见问题	10

# 一、软件下载

本系列产品软件请到中航软件官网www.zhonghangled.com下载中心下载单双色V6软件。

# 二、注册账户（电脑必须联网）

1，打开软件，点击‘群组’——‘云服务注册’。

- 根据内容如实填写相关信息后点击‘注册’。（注意：用户名建议直接用手机号，方便后期使用，也可自定义，牢记注册时使用的手机号码。）

# 三、绑定设备（以E5L为例：必须单击直连即电脑用网线直接连接控制卡设置）

- 点击‘设置’——‘屏幕设置’，输入密码‘168’。

- 选择相对应的‘型号’、‘宽度’、‘高度’等基本屏参，最后‘通讯方式’下面选择‘云服务器’，并点击右边的‘控制卡网络配置’，输入密码‘888’。

- 控制卡IP设置只需要设置设置的是‘IP地址’和‘默认网关’，都设置为所连接的路由器的网段内的IP和路由器的网关，并点击‘设置发送’。

‘云服务器设置’只需要输入注册时填写的‘用户名’，点击‘设置发送’即可。

- 完成以上，把控制卡的网线接入路由器即可（所接入的路由器必须是可以上网的）。

- 以上是单张卡的云服务设置，如果你有多张控制卡，在‘显示屏设置’界面添加显示屏，即可进行下一张卡的操作。

注意：云服务器设置的时候，每张卡的控制卡IP可能是不一样的，只要所设置的IP地址是和所连接的路由器处于同一个网段并且是空闲的IP即可。

每张卡的云服务器设置的用户名都是一样的，这样才可以统一管理。

# 四、登陆账户

1，打开软件，点击‘群组’——‘云服务登录’，输入‘用户名’、‘密码’点击‘登录’。

# 五、编辑、发布内容

1，在左上角选中云账户下面的设备，直接点击‘字幕’。

2，在模拟显示窗内点击工具条‘水平扩展’和‘垂直扩展’，或者用鼠标放在字幕分区边沿拉满分区。

3，在‘字幕属性’框内输入编辑要显示的内容，更改‘字号’、‘字体’等，选择想要的显示效果，如进 入：‘连续左移’。

4，发送内容：内容编辑完成后，点击右上角‘发送’，提示‘上传至云服务器成功’，等待屏幕显示内容即可。

# 常见问题

· 发送提示‘手动添加的显示屏，不支持云发送数据’。

不能选择‘未分组’下的显示屏发送，应该选择账户下的显示屏。

· 登陆提示‘登陆名或密码错误’。

- 先检查电脑是否可以正常联网；

2，再检查‘用户名’、‘密码’是否正确，如果用户名忘记可以点击‘短信登陆’登陆后查看；如果密码忘记可以点击‘忘记密码’重置。