ZH-M3产品规格书

产品特点

- 多平台控制：支持PC、Android(安卓)、IOS。

- 传输速率快：使用HTTP协议和数据压缩，传输数据量更小，速度更快。

- 背景高效传送：专有算法，数据量小，效率更高。

- 操作简单：精简UI设计，调试、使用互不影响，零学习成本。

- 多图层叠加处理：背景与前景互不影响运行效率。

- WiFi、U盘双通讯：可通过WIFI、U盘传输字幕数据。

- 支持室内外各种单元板：HUB75E接口各种规格单元板。

- 支持厂家走线方式加载：支持海佳、高科等厂家走线直接选择。

- 支持走线方式自动扫描：走线方式自动扫描。

- 支持节目定时播放、定次播放、指定时间播放：节目任意播放。

- 支持彩虹字、背景、图片等各种素材：支持各类常用素材。

- 支持用户密码功能：除WIFI密码外可对显示屏二次加密，使用更安全。

- 支持特殊芯片：如ICN2038S。

- 支持外接接口扩展：如温度、湿度传感器。

详细参数

操作系统:PC端支持：XP、Win7、Win8和Win10。 移动端支持：Android(安卓)、IOS。

显示效果:支持软件动态背景、魔幻跑边叠加播放。

跑边类型:幻影跑边，支持整屏跑边/分区跑边/自定义跑边。

播放类型:支持多节目顺序播放/定时播放/定长播放/分时段播放/锁定单节目播放。

适配范围:支持各种75E接口单元板。

配套软件:PC端：LED player V5 移动端：LED魔宝全彩 多节目编辑/多区域显示/多种语言版本。

区域类型:字幕/时间/模拟表盘/温度。

通讯方式:WIFI，极速稳定；U盘，即插即播。

传感器支持:温度、湿度。

时钟显示:支持多国时钟播放，支持时差设置。

工作电压:+4.5V~6V

最大功耗:<1W

工作温度:-30°C~70°C

带载面积

| 型号 | 接口数量 | 带载面积 | 容量 |
| --- | --- | --- | --- |
| ZH-M3 | 三组75E接口 | 1024*64 512*128 320*192 最宽：1024；最高：192 | 8M |

硬件介绍

A、接口功能表

| 序号 | 名称 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源输入 | 连接DC5V电源，为控制卡供电 |  |
| 2 | 电源指示灯 | 指示电源状态 | 红色常亮 |
| 3 | HUB75E口 | 75E数据接口 |  |
| 4 | 扩展口 | 温度传感器等扩展接口 |  |
| 5 | USB接口 | 传输U盘数据 |  |
| 6 | 测试按键 | 可查看WIFI SSID及测试模式 |  |
| 7 | WIFI模块和天线 | 提供WIFI信号 |  |

B、指示灯含义

电源指示灯：恒亮表示已供电；

C、HUB75E引脚定义

| 数据信号 | 扫描信号 | 控制信号 |
| --- | --- | --- |
| GD1 | 空 | GD2 | E | B | D | LAT | GND |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| RD1 | BD1 | RD2 | BD2 | A | C | CLK | OE |
| 数据信号 | 扫描信号 | 控制信号 |

注： 板载HUB75接口带扫描E信号，支持32扫显示屏。

- 外接引脚定义

| G | 传感器地线 |
| --- | --- |
| S1/S2/S3/S4 | 传感器I/0 |
| 5V | 传感器供电线 |

硬件尺寸图

单位：mm