ZH-Y1调试步骤

ZH-Y1首次调试需要连接网线至板载网口，并修改电脑的IP地址。

首先修改电脑IP（以win7为例）为192.168.1.15，方法详见页尾附件一。

IP地址修改成功以后，即可打开软件进行调试操作。

- 打开软件，点击“设置”—“显示屏设置”。

- 选择“一体卡”并点击“一体卡寻机”，如图寻到并显示一体卡信息以后点“关闭”

- 点击“配置屏幕参数”，密码168，进去以后参数设置界面修改相应的参数，依次点击“送到硬件”,“存到硬件”即可。

ZH-Y1为异步控制，所以设置完成以后还需要正常编辑节目，然后发送。

有线连接发送节目操作步骤如下：

- “点击设置”——“播放盒管理”

- 进入集群管理界面，点击“发送”，等待发送完成，显示屏就会显示编辑好的内容。

完成上面所有步骤，即可实现脱机操作，下面来介绍U盘和WiFi通讯的操作步骤和相关功能说明。

- 使用U盘导入节目

操作步骤：

1、编辑节目内容；

2、点击菜单“文件”→“导出到U盘”，弹出“导出到U盘”界面，如图；

3、将U盘插到一体卡的USB接口， U盘接入后，一体卡U盘口旁边的绿色指标灯会快速闪烁；当停止闪烁后，即为上传成功，确定显示正常后拔出U盘完成操作。

注：使用SD卡时，同样经过以上步操作可以完成，最后将SD卡插到一体卡SD卡接口，即可。

- 无线网络发送

先在笔记本电脑上找到并连接上ZH-Y1的无线信号

然后打开软件，点击“设置”——“播放盒管理”

进入到集群管理界面，点击“发送”等待发送完成即可。

注意：一体卡在第一次网线设置好以后，后期修改内容无需再次设置参数，如果更换电脑，只需要修改显示屏大小为LED屏实际大小即可正常编辑内容，发送节目。

附件一（以Win7为例）：

- 单击任务栏右下角的网络连接图标，打开的窗口单击“打开网络和共享中心”

- 在查看活动网络栏中单击“本地连接”

- 打开“本地连接状态”对话框，单击“属性”按钮

- 打开“本地连接属性”对话框，在“网络”选项卡的此连接使用下列项目列表框中双击打开“Internet 协议版本 4（TCP/IPv4）”项目

- 打开“Internet 协议版本4（TCP/IPv4）属性”对话框，在“常规”选项卡下就可以设置、修改IP地址（以图片IP为准）