ZH-YHO异步播放机调试说明书

感谢您使用中航软件产品，您现在拿到的是目前市面上最好用的全彩异步播放机。现在就跟着我一起调试吧！

【准备工作】：用电脑千兆网口把LED显示屏调正常。确保接收卡参数和连接关系已保存到硬件

【播放机启动】：接通播放机电源，大约30秒后播放机前面板“RUN”指示灯闪烁，说明播放机启动成功！【系统正在启动，耐心等待】

【连接】：拔掉LED显示屏电脑端网线，插到播放机“NET”网口。长按播放机按键“KEY”大约5秒，指示面板“STATUS”灯常亮，说明接收卡参数回读成功！【回读接收卡参数，非常重要噢】

【更新节目】：打开软件，在主界面“设置”--“显示屏大小”界面，设置显示屏像素点（根据显示屏设置），返回主界面，编辑好所要发送节目。【更改画布大小】

U盘更新方法：节目编辑完毕后，单击软件主界面“文件”--“导出到U盘”--“确定”。（视频文件较大时，可能转码时间也会相应加长，请耐心等待哈)。保存成功后拔掉U盘插入播放机USB插孔。播放机面板“STATUS”指示灯闪烁说明正在读取数据，待指示灯常亮后（说明读取完毕），拔掉U盘，节目开始播放。

WIFI更新方法：在电脑网络设置里找到以ZH-YH0-XXXX开头的无线网络，密码为：12345  节目编辑完毕后，单击软件主界面“设置”--“播放机管理”，弹出集群管理界面，点击“发送”即可！