S4发送器

产品规格书

产品概述

S4发送器是中航软件为满足LED大屏安装方便精心打造的一款产品。支持 DVI、HDMI 高清信号输入及环出；最大可接收1920*1200像素的高清数字信号，支持4路千兆网口输出，单机带载支持最宽8192像素，或最高2160像素的大屏。采用全新通信架构，高刷新、高亮度、全新灰度扫描引擎，纳秒级同步，恶劣通信状态仍能保持通信顺畅，让广大用户感受更多彩、更美好的LED世界！

产品特点

- 支持高清信号输入：支持 HDMI 和 DVI 视频信号的输入及 LOOP 输出；

- 输入分辨率：最大 1920*1200像素，支持分辨率任意设置；

- 单卡最大带载面积：260万点，最宽可达8192点，最高可达2160点；

- 4个千兆网口输出，支持上下、左右任意拼接；

- 支持热备份：同一组的两个网口热备份和多卡热备份；

- 双类型USB通讯接口，易于分别调试和级联；

- 支持面板、PC二种调试方式；

- 支持音频输入，支持通过网线/光纤同步传输；

- 支持多发送器任意拼接级联，严格同步；

- 支持低亮高灰；

- 支持亮度和色温调节；

- 支持中航V5版本全系接收卡。

系统拓扑图

硬件介绍

- 接口功能表

前面板

| 开关 | 电源开关 |
| --- | --- |
| 液晶显示屏 | 显示设备状态和操作界面 |
| 旋钮 | 按下标示进入或确定，旋转移动光标或修改参数 |

| 按键部分说明 |
| --- |
| HDMI/0 | HDMI信号输入选择键/数字0 | BACK/5 | 返回上一级菜单/数字5 |
| DVI/1 | DVI信号输入选择键/数字1 | MENU/6 | 进入菜单高级设置模式/数字6 |
| */2 | 数字2 | OK/7 | 选项确认键/数字7 |
| */3 | 数字3 | BRI/8 | 亮度/数字8 |
| */4 | 数字4 | LOCK/9 | 锁定、解锁/数字9 |
|  |  | BACK/( | 返回/删除 |

后面板

| CONFIG/控制 | SOURCE/信号源 | OUTPUT/信号输出端 |
| --- | --- | --- |
| USB_IN | 系统调试接口 | HDMI_IN | HDMI输入 | LED1/LED2/ LED3/LED4 | 输出网口 |
| USB_OUT | USB输出，可多台级联 | HDMI_LOOP | HDMI环出 |  |  |
| SENSOR1 | 传感器（选配） | DVI_IN | DVI输入 |  |  |
| SENSOR2 | 传感器（选配） | DVI_LOOP | DVI环出 |  |  |
|  |  | DVI AUDIO IN | DVI输入音频接口 |  |  |

规格参数

输入标准

| 端口 | 数目 | 分辨率规格 |
| --- | --- | --- |
| HDMI | 2 | EIA/CEA-861标准，1*HDMI，1*HDMI_LOOP |
| DVI | 2 | 支持1920*1200/60Hz等符合VESA标准的分辨率，1*DVI，1*DVI_LOOP |
| AUDIO | 1 | 3.5mm标准音频输入接口 |

| 端口 | 数目 | 分辨率规格 |
| --- | --- | --- |
| LED | 4 | 标准千兆网口，支持中航V5全系列接收卡，支持上下或者左右的任意拼接， |

输出标准

整机规范

| 输入电源 | AC 100～240V，50/60HZ,不大于2A |
| --- | --- |
| 工作温度 | -20～45℃ |
| 外形尺寸 | 482*275*44.5(mm,长*宽*高) |
| 重量 | 2.9KG |

尺寸孔位图

单位mm

# Text boxes

开关

按键部分

旋钮

液晶显示屏

控制端

输出端

电源接口

输入/环出端/huanc