Z600视频处理器说明书

# 目录

一、产品配件	2

二、安全须知	3

三、 产品简介	3

功能特点：	3

四、 功能介绍	4

概述	4

五、 技术规格	5

输入标准	5

输出标准	6

整机规范	6

六、 使用说明	6

待机状态	7

主菜单界面	7

高级菜单界面	8

常见问题	10

遥控器介绍	10

一、产品配件

二、安全须知

- 本产品电源的输入电压范围是100~240VAC，50/60Hz，请您使用正确的电源。

- 当您要连接或者拔掉任何信号线或者控制线时，请先确认所有的电源线已事先拔掉。

- 当您要加入硬件设备到本产品或者要去除本产品的硬件设备时，请先确认信号线和电源线已事先拔掉。

- 在进行任何硬件操作之前，请事先关闭LED视频处理器电源，并通过接触接地表面来释放您身上的静电。

- 请保证产品使用环境干燥、通风、干净，不要将本产品放入高温、潮湿等环境中使用。

- 本产品属电子类产品，请远离火源、水源、以及易燃易爆的危险品。

- 本产品内部有高压部件，非专业人士请不要打开机箱或者自行对本设备进行维修。如发现冒烟，异味等异常情况，请立刻关闭电源开关，并与经销商联系。

- 产品简介

功能特点：

- 最大支持2304*1152@60Hz输出分辨率，支持自定义输出分辨率；

- 支持五路高清信号输入：HDMI，DVI，VGA，CVBS1，CVBS2；

- 支持不同输入信号间无缝切换，淡入淡出；

- 支持三种图像模式：自然，动感，柔和；

- 支持图像亮度调节、对比度调节、饱和度调节、清晰度调节；

- 支持OSD及其显示时间调节；

- 支持EDID管理；

- 支持双模式键盘锁定功能；

- 支持内置两张发送卡；

- 支持按键、旋钮、遥控多模式调节；

- 遥控超低功耗，超远通信距离；

- 标准1.5U机箱，标配机箱手提，方便施工安装；

- 宽供电电压输入范围AC 100~240V，50/60Hz输入；

- 功能介绍

概述

ZH-Z600是一款针对LED大屏幕显示系统开发的高清视频处理器。它采用业内更好的无损缩放技术，机箱内可支持2张发送卡级联，支持高清DVI/HDMI输入及DVI高清输出，为客户提供LED大屏高清显示方案。本产品在实现极速切换视频源的同时，也最大程度地简化了客户操作流程，真正做到极简操作。另外本产品配备的遥控器与OSD系统，实现空旷500米远距离操控方式，实实在在打破客户调屏难的局面，遥控器低功耗达0.6mw。缩放不闪屏，无论局部还是全屏模式随意一键切换，画面流畅稳定得到保障。提供多模式键盘锁，为客户提供更多安全操作方面的选择。

| 开关 | 电源开关 |
| --- | --- |
| 液晶显示屏 | 显示用户操作的详细提示 |
| 旋钮 | 调节LED屏分辨率的大小 |

| 按键部分说明 |
| --- |
| HDMI | HDMI信号输入选择键 | PART/局部 | 局部/全屏切换 |
| DVI | DVI信号输入选择键 | MENU/菜单 | 进入高级设置模式 |
| VGA | VGA信号输入选择键 | OK/确认 | 选项确认键 |
| CV1 | CV1信号输入选择 | BRI/亮度 | 亮度调节键 |
| CV2 | CV2信号输入选择 | LOCK/锁键 | 键盘锁定键 |
|  |  | BACK/返回 | 返回上一级菜单 |

| 信号输入端 | 信号输出端 |
| --- | --- |
| HDMI | HDMI输入端口 | DVI1 | 输出端口1 |
| DVI | DVI输入端口 | DVI2 | 输出端口2 |
| VGA | VGA输入端口 |  |  |
| CV1 | CV1输入端口 |  |  |
| CV2 | CV2输入端口 |  |  |

- 技术规格

输入标准

| 端口 | 数目 | 分辨率规格 |
| --- | --- | --- |
| HDMI | 1 | EIA/CEA-861标准，符合HDMI1.3标准 |
| DVI | 1 | 支持1920*1080/60HZ等符合VESA标准的分辨率 |
| VGA | 1 | 支持1920*1080/60HZ等符合VESA标准的分辨率 |
| CV | 2 | PAL/NTSC |

输出标准

| 端口 | 数目 | 分辨率规格 |
| --- | --- | --- |
| DVI | 2 | 1024X768/60Hz 1024X1280/60Hz 1280X720/60Hz 1280X1024/60Hz 1366X768/60Hz 1440X900/60Hz 1536X1536/60Hz 1600X1200/60Hz 1680X1050/60Hz 1920X1080/60Hz 1920X1200/60Hz 2048X640/60Hz 2048X1152/60Hz 2304X1152/60Hz 2560X816/60Hz |

整机规范

| 输入电源 | 100~240V AC 50/60Hz 0.3A |
| --- | --- |
| 工作温度 | 0~45℃ |
| 外形尺寸 | 480 X 292 X 71mm（LxWxH） |
| 重量 | 3.4KG |

- 使用说明

尊敬的用户，ZH-Z600处理器搭载一块128x64pixel蓝底液晶显示器，在您每一步操作给以清晰的菜单提示，当没有操作或者操作超时的情况下显示待机状态，本产品本着极简主义，设置了极为简单的操作模式，接下来就结合液晶显示屏的菜单键来详细为您介绍。

待机状态

输入：表示当前所在的信号通道以及状态，信号正常显示有信号，信号异常显示无信号

输出：表示设置的LED屏幕分辨率

模式：“全屏”即显示整个电脑桌面，“局部”即显示截屏区域

亮度：当前信号亮度等级

键盘锁：“菜单锁定”即为功能键锁定，“全键锁定”即为全部按键锁定状态。

主菜单界面

为了更为高效的调试，我们给出了极为简便的操作方式，只需设置两个参数，即可使LED大屏显示正常。

| 选项 | 界面 | 设置 |
| --- | --- | --- |
| 输出分辨率 |  | 选择大于LED显示屏实际点数的常用分辨率，可自定义分辨率 |
| LED屏分辨率 |  | 设置为显示屏实际的点数，用旋钮来调节。 |

高级菜单界面

为了满足客户多方面的需求，更多选项可在高级菜单下进行设置，下面为您介绍高级菜单各个选项的作用。

| 图像设置 |  | 三种图像模式 亮度，对比度，饱和度，清晰度等图像相关参数的调节 |
| --- | --- | --- |
| VGA设置 |  | 可自动调整VGA画面大小， 以及手动微调参数 |
| 截屏设置 |  | 可任意截取输入源的局部画面 |
| EDID管理 |  | 三通道独立管理 |
| 无缝切换 | 瞬切/淡入淡出 | 画面切换的特技效果 |
| 淡入时间 | 时间自定义 | 调整画面切换停留时间 |
| 遥控设置 |  | 遥控开关、遥控配对以及遥控ID的显示 |
| 按键锁定 | 菜单锁/全键锁 | 锁定功能键/锁定全部按键 |
| OSD开关 |  | 开启/关闭OSD |
| OSD时间 | 单位为秒 | 调屏界面在LED屏上显示的时间 |
| 开机画面 | 开机画面选择 | 开机画面：1、2、3、关闭 |
| 版本信息 | V2.X.X | 显示设备版本号 |
| 出厂设置 | 确定/取消 | 确定后，设备恢复为默认设置参数。 |

常见问题

在设备操作过程中，不可避免误操作带来的一些故障，遇到一些问题，以下是用户可通过自行调试解决的问题，如以下方法均不能解决，请不要擅自拆机，及时联系经销商。

| 液晶显示器不亮 | 确认电源线是否插紧以及设备是否正常供电 |
| --- | --- |
| LED屏显示画面缺色 | 确认输入输出信号端接线是否插紧并拧紧固定螺丝 |
| 显示画面有黑边 | 调整输出分辨率大于等于显示屏物理像素大小。 设置电脑分辨率或EDID分辨率到最大输入分辨率。 若以上均操作均无效，进入显卡设置界面，调节扩展显示器（PROCESSERDVI/PROCESSERVGA）画面缩放至全屏。 由于该问题在通用显示器上较为常见，也可百度相关问题进行求助解决。 |
| VGA信号画面显示不全 | 进入主菜单——高级设置——VGA设置——自动调节——确认。调整后仍不完整，重复自动调节过程。 手动调节水平起始/垂直起始/时钟大小等参数 |
| 遥控无效 | 确保遥控天线已经装配，且尽量保证装配在空旷位置。 进入主菜单--遥控设置： 重启遥控开关。 进入遥控配对界面，然后同时按遥控器的BRI 和OK键，界面会出现配对成功提示。 |
| 设备连接调试完好情况下，显示黑屏 | 1. 确认信号源按键选择正确。（按键指示灯常亮表示信号正常，按键指示灯闪烁表示信号异常） 2. 确认输入源电脑是否处于休眠状态。 3. 查看信号源是否存在。 4. 切换至全屏模式，如果正常，请查看截屏区域是否为黑色区域。 |

遥控器介绍

本设备为了用户的更佳体验特配备遥控器操作，更为方便快捷，只需简单配对，即可实现500米远距离控制。