ZH-Z16R二合一多画面视频控制器

产品规格书

产品概述

ZH-Z16R二合一多画面视频控制器是中航软件为满足LED大屏安装方便精心打造的一款产品。支持 HDMI、DP等高清信号双画面任意漫游输入；最大可接收4096*2160@60Hz像素的高清数字信号，支持16路千兆网口输出，单机带载支持最宽16384像素，或最高4096像素的大屏。采用全新通信架构，高刷新、高亮度、全新灰度扫描引擎，纳秒级同步，恶劣通信状态仍能保持通信顺畅，让广大用户感受更多彩、更美好的LED世界！

产品特点

- 支持丰富的输入接口，包括 1 路 HDMI 2.0、2路HDMI 1.4、1路DP、1路VGA；

- 输入分辨率：最大 4096*2160@60Hz 像素，支持分辨率任意设置；

- 单卡最大带载面积：1040万点,最宽可达16384,最高可达4096点；

- 支持视频源任意切换，可根据显示屏分辨率对输入图像进行拼接、缩放；

- 支持双画面任意漫游；

- 支持音频输入输出；

- 支持亮度和色温调节；

- 16个千兆网口输出，支持上下、左右任意拼接；

- 支持热备份：同一组的两个网口热备份和多卡热备份；

- 支持面板、PC二种调试方式；

- 支持低亮高灰；

- 支持中航全系列接收卡、多功能卡、光纤收发器；

系统拓扑图

硬件介绍

- 接口功能表

前面板

| 开关 | 电源开关 |
| --- | --- |
| USB接口 | 调试接口 |
| 液晶显示屏 | 显示设备状态和操作界面 |
| 旋钮 | 按下表示进入或确定，旋转移动光标或修改参数 |

| 按键部分说明 |
| --- |
| SOURCE | FUNCTION |
| HDMI/1 | HDMI 1/数字1 | WIN/4 | 多画面设置/数字4 |
| HDMI/2 | HDMI 2/数字2 | PART/5 | 局部全屏切换/数字5 |
| HDMI/3 | HDMI 3/数字3 | MENU | 进入菜单高级设置模式 |
| DP/6 | DP/数字6 | FN/9 | 复合键/数字9 |
| VGA/7 | VGA/数字7 | SCENE/0 | 场景快捷键/数字0 |
| EXT/8 | EXT/数字8 | ESC | 返回 |

后面板

| CONFIG/控制 | 信号源输入 | 信号输出端 |
| --- | --- | --- |
| USB_IN | 系统调试接口 | HDMI_IN*3 | HDMI输入 | LED*16 | 输出网口1--16 |
| USB_OUT | 设备级联调试接口 | DP_IN 4K | DP输入 | AUDIO_OUT | 音频输出 |
| ANTENNA | 4G天线接口 | VGA_IN | VGA输入 |  |  |
| SENSOR | 传感器（选配） | AUDIO VGA_IN | VGA音频输入 |  |  |

规格参数

输入标准

| 端口 | 数目 | 分辨率规格 |
| --- | --- | --- |
| HDMI 1.4 | 2 | EIA/CEA-861标准 |
| HDMI 2.0 | 1 | EIA/CEA-861 标准，符合 HDMI-2.0 标准，支持 HDCP2.2 |
| VGA | 1 | 支持1920*1200/60Hz等符合VESA标准的分辨率 |
| DP | 1 | 符合 DP-1.2 标准，支持 HDCP1.3 |
| AUDIO | 1 | 3.5mm标准音频输入接口 |
| USB | 1 | 标准USB2.0接口 |

| 端口 | 数目 | 分辨率规格 |
| --- | --- | --- |
| LED | 16 | 标准千兆网口，支持中航V5全系列接收卡，支持上下或者左右的任意拼接 |
| AUDIO | 1 | 3.5mm标准音频输出接口 |

输出标准

整机规范

| 输入电源 | AC 100~240V，50/60Hz,不大于1A |
| --- | --- |
| 工作温度 | -20~45℃ |
| 外形尺寸 | 482*281.5*66.5(mm,长*宽*高) |
| 重量 | 4KG |

尺寸孔位图

单位mm

# Text boxes

旋钮

USB接口

开关

按键部分

液晶显示屏

信号输入

电源接口

控制端

输出端