中航异步全彩使用操作说明

一、新建显示屏

首先双击打开软件，会弹出新建显示屏的窗口，在设备类型一栏选择相对应的型号ZH-XXX，设置显示屏的宽度、高度，并点击确定。

二、屏幕调试

① 点击设置——显示屏设置。

② 等待设备信息刷新出来以后，点击屏幕参数下的齿轮按钮，并输入密码168。

③ 选择相应的分辨率（分辨率高度、宽度必须同时大于或者等于显示屏的实际高度、宽度），点击设置；注意：更改分辨率后设备自动重启、软件自动关闭本界面，等待设备重新启动再进入页面进行其它设置。

④  点击接收卡界面，点击从文件加载——从库中加载，并选择相对应厂家的加载文件（选择加载文件时，注意驱动芯片和译码芯片）

⑤选择完成以后修改箱体设置的宽度高度，以带载最大那张卡为准；点击发送到硬件和保存到硬件

⑥点击显示屏连接，配置接收卡相关参数和连接关系并点击发送到硬件，如果屏幕正常显示，点击保存到硬件。

上述步骤完成以后，显示屏即可显示正常。

三、编辑内容

点击文件窗图标（可在预览窗口双击最大化），并添加文件素材。

四、上传内容

一：网线发送内容

① 点击右上角发送按钮。

② 待转码完成，会弹出发送界面，勾选相应设备，点击发送即可发送内容。

二、WiFi发送内容

由于信息安全问题，出厂默认WiFi状态是关闭的，手动打开WiFi开关才可使用，步骤如下：

① 点击控制——异步管理。

② 选中设备，点击WIFI设置。

③ 勾选启用，确认名称和密码以后，点击设定。

④ 连接接此WiFi即可发送内容（也可以通过连接设备WiFi调试显示屏）。

三、U盘上传内容（U盘要求：1，不建议大于64G；2，不能是系统引导盘；3，不能用读卡器或者移动硬盘）。

① U盘导出，点击软件右上角，导出按钮。

②进入导出界面，如果添加的有时间，请勾选“时间校准”复选框，最后点击导出。

③ 等待备份完成，点击确定即可拔下U盘，插到显示屏上。